## Slide 1: Система управления Релейный регулятор Силовой мотор

## Slide 2: Система управления
Объект управления
входной сигнал
внешние воздействия
состояние
выходной сигнал
Объект управления: механическая система, электронная система, робот и т.д.
Состояние: может описываться по-разному в зависимости от задачи (например, координаты робота).
Входной сигнал: управляющее воздействие, поданное на ОУ.
Внешние воздействия: ветер, свет, волны и т.д.
Такая система неуправляема!
Выходной сигнал: измеряемые параметры (расстояние, высота, освещенность)

## Slide 3: Система управления: пример
Робот
Подать мощность на мотор М2 80%
Нет воздействий
Состояние: На сколько градусов повернут вал мотора
Показание энкодера Е2

## Slide 4: Система управления
Объект управления
Желаемое значение
внешние воздействия
выходной сигнал
Регулятор – система, вырабатывающая с помощью обратной связи управляющие воздействие. Желаемое значение (высота, расстояние, освещенность и т.д.). Обратная связь – измеряемые параметры, подающиеся на регулятор. Управляющие воздействие: входной сигнал, задающий новое состояние объекта.
Регулятор
измеряемые
параметры
управляющее
воздействие
обратная связь
В классической теории управления, когда говорят про обратную связь, имеют в виду выходные изменяемые параметры, регулятор и новое управляющие воздействие. Другое название – контур обратной связи.
u
x0
x

## Slide 5: Ползунов Иван Иванович
Первый промышленный регулятор, был изобретен в 1765 г. И. Ползуновым для созданной им паровой машины. Российский изобретатель–теплотехник, создатель первой в России паросиловой установки. Его первая в России паровая машина была также первым в мире двухцилиндровым паровым двигателем, впервые в истории не требующим вспомогательного гидравлического привода (способного работать без проточной воды и водяного колеса).

## Slide 6: Паровая машина Ползунова
Строя свою «огнедействующую машину» — первый в мире универсальный паровой двигатель, Ползунов оснастил ее многими механизмами: устройством для автоматического питания котла, цилиндрической воздуходувкой и другими.
Ползунов был первым в мире конструктором, создавшим машину целиком металлическую. До Ползунова во всех машинах почти все части изготовлялись из дерева. Техника обработки металла была в то время невысока. Ползуновым были созданы металлообрабатывающие станки, приводимые в действие гидравлическими двигателями.

## Slide 7: Паровая машина Ползунова
Задачей регулирования является поддержание в паровом котле постоянного уровня. Регулятор представляет собой поплавок 1, связанный системой рычагов с регулирующей заслонкой 2. При увеличении уровня поплавок поднимается вверх, в результате чего заслонка опускается, перекрывая трубопровод и уменьшая подачу воды в котел. При уменьшении уровня поплавок опускается, что приводит к увеличению подачи воды и, следовательно, к повышению уровня.
Регулятор Ползунова

## Slide 8: Джеймс Уатт и его регулятор
Разработанный в 1784 г. английским изобретателем Дж. Уаттом центробежный регулятор явился первым устройством с обратной связью, позволившим автоматически регулировать подачу пара в машину и тем самым стабилизировать скорость вращения вала при изменяющейся нагрузке.

## Slide 9: Регулятор Уатта
Рабочее вещество поступает по трубопроводу, снабженному заслонкой. Это рабочее вещество, поступая в машину, создает вращающий момент для вала, на котором расположен регулятор Уатта. Например, в случае паровой турбины струя пара воздействует на турбинные лопатки, насаженные на вал, и создает тем самым силовой момент.

## Slide 10: Регулятор Уатта
При увеличении угловой скорости вращения вала шары под действием центробежной силы расходятся и опускают муфту, которая с помощью рычага прикрывает заслонку, впускающую пар в цилиндр машины, в результате чего скорость вращения вала перестает возрастать.
При уменьшении угловой скорости вращения вала происходит противоположный процесс: центробежная сила снижается, шары сближаются, муфта поднимается, заслонка приоткрывается, количество пара, поступающего в цилиндр, увеличивается и скорость вала машины перестает уменьшаться. Таким образом, в обоих случаях, как при увеличении, так и уменьшении нагрузки, обеспечиваются условия, стабилизирующие угловую скорость вращения вала. В этом и заключается сущность процесса саморегулирования в связке: паровая машина — регулятор — нагрузка.

## Slide 11: Система управления
Задача 5.1.1: На моторе закреплена ножка. Повернуть ножку под углом 90 градусов. Удерживать ножку в заданном положении.
Модель: силовой мотор с несимметричной деталью.

## Slide 12: Система управления
Возьмите уголок 5х1х1 и закрепите его на муфте с помощью винта М4.

## Slide 13: Ножка под углом
У красного штекера имеется ножка. При подключении провода к контроллеру ножка должна быть справа, и она должна попасть в соответствующий паз.
Выполняя условие выше, подключите энкодер и питание.
Вы могли заметить, что питание можно подключить двумя способами. От положения ножек штекера зависит направление вращения мотора.

## Slide 14: Релейный регулятор
Условие
Состояние 1
Начало
Состояние 2
нет
да
Система состояний. Регулятор переключается между двумя состояниями в зависимости от условия.

## Slide 15: Пример релейного регулятора
Релейный регулятор изменяет управляемое воздействие на систему скачком при прохождении регулируемой величины через пороговые значения.
Электрический ток проходит через нагревательный элемент, который выделяет тепловую энергию и передает ее на подошву утюга. В электрической цепи также установлен регулятор с биметаллической пластиной.
Если температура меньше заданной, то биметаллическая пластина замыкает контакты, и утюг нагревается. Если температура выше заданной, то пластина изгибается (это происходит потому, что разные металлы при нагреве расширяются по-разному), размыкает контакты, и утюг остывает.

## Slide 16: Релейный регулятор
Алгоритм решения задачи в TRIK Studio:
Задача 5.1.1: поставить ножку под углом 90 градусов.
Модель: силовой мотор с несимметричной деталью.
robot.encoder.[E2].reset() while true do if (encoder[E2].read() < 90)
  robot.motor[M2].setPower(100);
else
robot.motor[M2].setPower(-100);
robot.wait(1);
Решение (псевдокод):

## Slide 17: Релейный регулятор
Задача 5.1.2 Лесенка: реализуйте алгоритм движения робота по траектории «лесенка». Робот должен рисовать за собой след. Робот должен остановиться в зеленом круге. Используйте релейный регулятор.
Модель: двумоторный робот с датчиком освещенности на порту А5 и датчиком расстояния на порту А1.

## Slide 18: Релейный регулятор
Задача 5.1.2 Лесенка. Решение:

## Slide 19: Релейный регулятор
Система состояний. Регулятор переключается между тремя состояниями.
Условие 1
Состояние 1
Начало
Состояние 2
Условие 2
Состояние 3
нет
да
нет
да

## Slide 20: Релейный регулятор
Задача 5.1.3 (самостоятельная): Дополните решение задачи с ножкой следующим образом:
Состояние 1 (ножка в положении до 85 градусов) – мотор вперед
Состояние 2 (ножка в положении от 85 до 95 градусов) – мотор стоп
Состояние 3 (ножка в положении свыше 95 градусов) – мотор назад
Модель: силовой мотор с несимметричной деталью.
Задача 5.1.4 (самостоятельная): У робота закреплен датчик расстояния. Реализуйте алгоритм замера расстояния 40 см с погрешностью в 2 см. При заданном расстоянии робот должен выводить на дисплей «Норма», в противных случаях «Дальше нормы» и «Ближе нормы».
Модель: контроллер с датчиком расстояния на стационарной платформе