## Slide 1
Локализация на одномерной карте
1

## Slide 2
2
Цели урока
Определить термин «локализация» для мобильного робота Научиться реализовывать алгоритм локализации на одномерной карте

## Slide 3
Глобальная карта
Определим глобальную карту, как массив данных о наличие стен справа от робота в каждом секторе, где 1 – стена есть, а 0 – нет
Глобальная карта: 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1
Порядковый номер элемента в глобальной карте это координата

## Slide 4
Локализация робота
Локализация – определение координат мобильного робота на карте. Изначально роботу не известно его место положение. Задача локализации может быть не решена при малок количестве данных или при ошибочном сборе данных
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 5
Локализация робота
Задача 1.7.1: Локализация 1D.
Робот находится в неизвестном секторе глобальной карты. Локализоваться за минимальное число перемещений. Вывести в консоль номер текущего сектора и начального. Сектора нумеруются с 0. Робот имеет возможность перемещаться только вперед.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 6
Локализация робота
Задача 1.7.1: Локализация 1D.
Робот находится в неизвестном секторе глобальной карты. Локализоваться за минимальное число перемещений. Вывести в консоль номер текущего сектора и начального. Сектора нумеруются с 0. Робот имеет возможность перемещаться только вперед.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В данном случае робот не сможет локализоваться в двух секторах, если не ввести условие, что робот может определять конец карты

## Slide 7
Алгоритм локализации
Собрать данные
Построить локальную карту
флагЛокализации = ложь
Цикл (пока не флагЛокализации)
Сделать перемещение в следующий сектор
Собрать данные
Построить локальную карту
Проверить локальную карту на совпадения с частями глобальной. При единственном совпадении вывести текущую координату
робота и поменять флагЛокализцации, иначе продолжить.

## Slide 8
Функция локализации
# функция одномерной локализации
def localization1D():
global mapGlobal, mapLocal, flag, xPos, xFinal
fMap = True # флаг для определения совпадения локальной карты с частью глобальной
coincidence = 0 # кол-во совпадений локальной карты с частями глобальной
for i in range(len(mapGlobal)-len(mapLocal)+1):
for j in range(len(mapLocal)):
if(mapLocal[j] != mapGlobal[i+j]):
fMap = False
break # выходим из внутреннего цикла т.к. произошло не совпадение элементов
# если было совпадение увеличивает счетчик совпадений, запоминаем позицию в глобальной карте
if fMap == True:
coincidence +=1
xPos = i # запоминаем начальную координату робота
xFinal = i + j # вычисляем текущую координату робота
else:
fMap = True # возвращаем флаг в True для следующей итерации внешнего цикла
# проверяем, что кол-во совпадений не превышает 1, а в противном случае завершаем функцию
if coincidence > 1:
return
# доходим сюда только в случае единственного совпадения (или полного не совпадения)
flag = True # меняем глобальный флаг
print("Текущая координата робота" + str(xFinal))
print("Начальная координата робота" + str(xPos))

## Slide 9
Основная программа
# функция одномерной локализации
mapGlobal = [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
mapLocal = []
flag = False
xPos = 0 # переменная для хранения определенной начальной координаты робота
xFinal = 0 # переменная для хранения определенной конечной координаты робота
right = brick.sensor(A1).read
#---------------------------------------------------------------------------
# добавляем данные в локальную карту
mapLocal.append(int(right()>30))
while not flag:
run(50, 52.5) # перемещаемся в следующий сектор
mapLocal.append(int(right()>30)) # добавляем данные в локальную карту
localization() # пробуем локализоваться

## Slide 10
10